CHEETAH GSM ALARM

KASUTUSJUHEND

LÜHIÜLEVAADE

- Sisendid: 6 eraldiseisvat valvesisendit

- Väljundid: 3 telefoniga juhitavat väljundit

- Valvelülitused toimuvad auto originaalpuldist, samuti telefoniga 
helistades (DTMF) või SMS-iga.

- Häire korral süsteem helistab ja saadab SMS-i häire 
põhjuse kohta kuni 4-le telefoninumbrile

- Telefoniga on võimalik sooritada erinevaid toiminguid 
(DTMF toonidega reaalajas või SMS-iga):

- Alarmi valvelülitused koos keskluku sulgemise/avamisega

- Keskluku sulgemine/avamine

- Auto mootori seiskamine (Anti-Hijack)

- Sireeni aktiveerimine

- Lisaväljundi juhtimine (nt eelsoojendusseadme Webasto sisselülitamine)

- Alarmi teenindurežiimi lülitus

- Liikumisandurite keelamine

VALVEREŽIIMI SISSELÜLITUS (4 võimalust)

- valvesta süsteem sõiduki signalisatsioonipuldist/originaalpuldist

- saada valvestamise käsk SMS-iga (vt. “SMS käskude saatmine”)

- helista süsteemile ja sisesta valvestamise kood (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”)

- tee Master-telefonilt süsteemile lühikõne (vt. “Lühikõne Master telefonilt”)

Kinnituseks kostub 1 x helisignaal ja ohutuled vilgatavad 1 korra. LED hakkab aeglaselt vilkuma.

Märkus: kui valvestamise kinnituseks kostub 8 lühikest helisignaali ja ohtuled vilguvad 8 korda, on süsteemil nõrk GSM levi või levi puudub üldse. Sel juhul võib süsteem käske mobiiltelefonilt mitte tuvastada.

VALVEREŽIIMI VÄLJALÜLITUS (4 võimalust)

- võta süsteem valvest maha sõiduki signalisatsioonipuldist/originaalpuldist

- saada valvest maha võtmise käsk SMS-iga (vt. “SMS käskude saatmine”)

- helista süsteemile ja sisesta valvest maha võtmise kood (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”)

- tee Master-telefonilt süsteemile lühikõne (vt. “Lühikõne Master telefonilt”)

Kinnituseks kostub 2 lühikest helisignaali ja vilguvad 2 korda ohutuled. LED lülitub välja.

Märkus:  kui LED peale valvest maha võtmist jääb kiirelt vilkuma, esines süsteemi valvesoleku ajal häire. Peale süüte sisse lülitamist LED kustub ja häire mälu kustutatakse.

Erinevate funktsioonide aktiveerimiseks on 2 võimalust:

- käsu saatmine SMS sõnumiga (vt. “SMS käskude saatmine”)

- käsu edastamine DTMF toonidega (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”)

KESKLUKU SULGEMINE/AVAMINE ILMA VALVESTAMISETA

Auto uksed lukustatakse/avatakse kuid valverežiim ei muutu.

PAANIKA 
Paanika korral sireen töötab ja ohutuled vilguvad 30 sekundit. Peale seda läheb süsteem valvesse.

Märkus: Et katkestada paanika enne 30 sek, valvesta või võta süsteem valvest maha SMS-iga (vt. “SMS käskude saatmine”) või helistamise ja koodiga (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”).

ANTI-HIJACK (AH) EHK MOOTORI SEISKAMINE

Aktiveerimise korral:

- ohutuled vilguvad 15 sek

- süsteem hakkab katkestama mootori tööd 15 sekundiks

- süsteem peatab mootori

- sireen rakendub 30 sekundiks ja ohutuled 60 sekundiks

Märkus: Et katkestada AH režiimi, valvesta või võta süsteem valvest maha SMS-iga 
(vt. “SMS käskude saatmine”) või helistamise ja koodiga (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”). AH on võimalik välja lülitada ka PIN koodiga (vt. Hädaabi väljalülitus PIN koodiga).

TEENINDUSREŽIIM
Teenindusrežiimis süsteem ei valvestu alarmipuldist. Kasutatakse näiteks auto andmise korral remonditöökotta. LED vilgub intervalliga 4 sek.

Märkus: Et katkestada teenindusrežiimi, valvesta või võta süsteem valvest maha SMS-iga (vt. “SMS käskude saatmine”) või helistamise ja koodiga (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”).

HÄDAABI VÄLJALÜLITUS

Alarmi on võimalik häirest maha võtta või AH välja lülitada alarmi hädaabi väljalülitusega. Selleks kasutatakse süsteemi PIN koodi 2-te esimest numbrit.

- Lülita sisse süüde. LED kustub.

- 10 sek jooksul sisesta hädaabi nupust PIN koodi 1 number (LED vilgatab iga vajutuse korral). 2 sek pärast kinnitab süsteem PIN koodi esimest numbrit 2 x LED vilgatusega.

- 10 sek jooksul sisesta PIN koodi 2 number. 2 sek pärast kinnitab süsteem PIN koodi teist numbrit 2 LED vilgatusega.

- Õige koodi korral tuleb süsteem valvest maha

LISAANDURITE AJUTINE KEELAMINE
Lisaandurid keelatakse ajutiselt kuni järgmise valvest maha võtmiseni. Kui andurid keelati valvestamata süsteemi korral, kehtib keeld sellele järgneval valvestamisel. Sel juhul annab süsteem valvestamisel 4 lühikest helisignaali.

HÄIRE

Häire korral:

- Sireen töötab 30 sek ja ohutuled vilguvad 90 sek.

- SMS teade saadetakase kõikidele numbritele, mis on numbrite nimekirjas (max 4).

- Süsteem helistab esimesele numbrile nimekirjas. Kui telefon võetakse vastu, lõpetab süsteem kõne ja jääb valvesse. Kui telefoni 16 sek jooksul vastu ei võeta, helistab süsteem järgmisele numbrile nimekirjas ja nii kuni 4-le numbrile. Kui ühtegi telefoni vastu ei võeta, lõpetab süsteem helistamise ja jääb valvesse.

TEHASEPOOLSED SMS SÕNUMID

| Häireahel | Tekstisõnum |
| --- | --- |
| Lülitati sisse süüde | Attention! Alarm! Ingition ON |
| Häire lisaandurist | Attention! Alarm! Sensor trip |
| Avati uks | Attention! Alarm! Door OPEN |
| Häire teisest lisaandurist | Attention! Alarm! POINT 2 |
| Häire 24h tsooni andurist | Attention! 24-Hour Zone Trip |

PAROOL JA NUMBRITE NIMEKIRI

Parool ja selle muutmine

Parool on 4-kohaline. Tehaseparool on “1234”. Parooli kasutatakse käskude sisestamiseks telefoni klaviatuurilt (vt. “Käskude sisestamine telefoni klaviatuurilt”). MASTER-telefonidelt pole käskude sisestamiseks parooli vaja. Parooli esimene number ei tohi olla “0”. Parooli muutmiseks saada MASTER-telefonilt SMS sisuga:

*PPPP*17*NNNN*NNNN* kus “PPPP” on kehtiv parool, “17” on süsteemi kood parooli muutmiseks ja “NNNN” on uus parool. Kui parooli muutmine õnnestus, vastab süsteem SMS-iga “Password Changed Successfully !!”

Numbrite nimekiri

Süsteem kasutab numbrite nimekirja häirete saatmiseks SMS teel ja helistamiseks. Salvestatavate numbrite max arv on 4. Kaks esimest numbrit on MASTER-telefonid. Hädaabi (SOS lülitist) korral helistab süsteem ainult neljandale numbrile. Tehasepoolt on kõnede nimekiri tühi. Kõnede nimekirja ja parooli sisestamiseks alustatakse MASTER-telefonist. Selleks saada süsteemile SMS:

*1234*90*+NNNNNNNNN...........* kus “1234” on tehaseparool, “90” on MASTER telefoni sisestamise kood ja “+NNNNN....” on telefoni number koos riigi koodiga. Kui süsteem akptseteerib numbri, saadab ta vastu sõnumi: “Phone Number 1 edited Successfully!!”

Järgmised 3 numbrit saab sisestada suvaliselt telefonilt, saates SMS-i:

*PPPP*CC*+NNNNNNNNN...........*  kus “PPPP” on parool, “CC” on käsu kood:

91: teine MASTER telefon

92: kolmas telefon

93: neljas telefon (hädaabi)

Sisestuse kinnituseks saadab süsteem tagasi vastavasisulise SMS-i.

HÄDAABI KÕNE

Vajuta korra SOS nuppu. Süsteem helistab/saadab SMS-i numbrile, mis on järjekorras neljas.

# SMS KÄSKUDE SAATMINE

SMS käske saab saata igalt telefonilt. Käsu formaat:

*PPPP*CC*  kus “PPPP” on parool ja “CC” on käsu kood (vt tabel “Käsukoodid”).

# KÄSKUDE SISESTAMINE TELEFONI KLAVIATUURILT

Märkus: koodi sisestamisel ei tohi kahe klahvivajutuse vahe olla pikem kui 20 sek, vastasel korral lõpetab süsteem kõne.

Mitte-MASTER telefonilt:

Helista süsteemile ja sisesta klaviatuurilt kood kujul:

*PPPP*CC* kus “PPPP” on parool ja “CC” sisestatav käsu kood (vt. tabel “Käsukoodid”).

Kui süsteem saab käsu kätte, kostub telefonist 2 lühikest helisignaali. Nüüd võib kõnet katkestamata sisestada uue koodi. Peale 2 x lühikest helisignaali võib sisestada järgmise koodi jne.

MASTER telefonilt:

Helista süsteemile ja sisesta klaviatuurilt kood kujul:

*CC*  kus  “CC” on käsukood.

# LÜHIKÕNE MASTER TELEFONILT

Lühikõne saab seadistada kasutama valvestamiseks/valvest maha võtmiseks või lisaväljundi nr 2 juhtimiseks (vt. “Seadistamine”).

- Helista süsteemile

- Kohe peale kutsumissignaali lõpeta kõne. Kui peale 2-te signaali kõnet ei lõpetatud, võtab süsteem kõne vastu ja käsu täitmist ei toimu.

Valvestamise korral teeb süsteem lühikõne tagasi (kõne pikkus sõltub GSM sideoperaaturi levialast, koormatusest jne, kõnet ei pea vastu võtma). 
Valvest maha võtmise korral tagasi helistamist ei toimu. Kui süsteem on seadistatud juhtima lisakanalit nr.2, siis toimub tagasihelistamine üleminekust kõrgelt – madalale pingenivoole.

Märkus: Lühikõne kasutamine on tasuta kuna kõnet vastu ei võeta - käsu aktiveerimine toimub numbrinäidu põhjal (telefonil peab numbrinäit olema lubatud)

# KÄSUKOODID

| Kood | Käsk | Kinnitussõnum (kui saadeti SMS käsk) |
| --- | --- | --- |
| 00 | Valvestamine ja keskluku sulgemine | “00: Arm & Door Lock” |
| 01 | Valvestamine ja keskluku avamine | “01: Disarm & Door Unlock” |
| 02 | Keskluku sulgemine | “02: Only Door Lock” |
| 03 | Keskluku avamine | “03: Only Door Unlock” |
| 04 | Paanika | “04: Panic Siren” |
| 05 | Anti-Hijack | “05: Activate Anti-hijack” |
| 06 | Teenindusrežiim | “06: Set To Service Mode” |
| 07 | Lisaväljund 2 | “07: OT2 Active” |
| 08 | Keela lisaandur | “08: Disable Sensor” |

SEADISTAMINE

Vastavalt vajadustele on võimalik süsteemi töö loogikat seadistada, seda samuti kastades SMS sõnumeid või reaalajas DTMF toonide põhiselt ehk telefoni klaviatuurilt.

SMS käsukoodiga - saada SMS sisuga:

*PPPP*CCC  kus “PPPP” on parool ja “CCC” on käsukood (vt. tabel “Seadistuse käsukoodid”).

Telefoni klaviatuurilt - helista suvaliselt telefonilt süsteemile. Süsteem vastab kõnele, sisesta klaviatuurilt kood:

*PPPP*CCC  kus “PPPP” on parool ja “CCC” on käsukood (vt. tabel “Seadistuse käsukoodid”).

Märkus: koodi sisestamisel ei tohi kahe klahvivajutuse vahe olla pikem kui 20 sek, vastasel korral lõpetab süsteem kõne.

SEADISTUSE KÄSUKOODID

| Kood | Käsk | Kinnitussõnum (kui saadeti SMS käsk) |
| --- | --- | --- |
| 10* | Süsteem saadab SMS-i ainult häire ajal | 10: ALARM ONLY |
| 11* | Süsteem saadab SMS-i nii valvestamise kui valvest maha võtmise kinnituseks ja häire ajal | 11: ALARM ARM AND DISARM |
| 12* | Süsteem saadab kõik sõnumid MASTER telefonile, isegi kui päringud tulid mõnelt muult telefonilt | 12: FULL ONLY MASTER |
| 14* | Valvestamise/valvest maha võtmise helisignaalid LUBATUD | 14: ON Arm/disarm Chirp |
| 14# | Valvestamise/valvest maha võtmise helisignaalid KEELATUD | 14: OFF Arm/disarm Chirp |
| 15* | Lühikõnet saab kasutada ainult valvestamiseks/valvest maha võtmiseks | 15: Set Arm/Disarm master phone short call |
| 16* | Lühikõnet saab kasutada ainult lisakanali nr.2 aktiveerimiseks | 16: Set OT2 master phone short call |